## Slide 1
数据链软件暑期学校 · M1–M6
TeachingLink 数据链
综合实验成果
从 OpenSky 状态向量到统一态势、航迹与质量检查
学号 10245101594 · GitHub sekiro-594
1
Notes: [Sources]
- 数据链软件暑期学校学生实验手册（M1-M6）
- student_package/output/experiment_summary.json

## Slide 2
一个入口完成从状态数据到质量态势的处理链
run_all.py 从空 output 目录串联 M2–M5，各阶段结果都能被下一阶段重新读取。
M2 编解码
M3 存储与航迹
M4–M5 映射与质量
raw_states.json 输入
5 条记录中 3 条可编码
生成 3 帧 / 123 字节
输出编码与回环报告
逐帧校验并解码 3 / 3
多时刻文件解码 9 条
CSV 与 SQLite 同步保存
按目标和时间生成航迹
25 条映射规则人工核验
生成统一 NDJSON 6 条
执行 4 类固定质量规则
输出 5 条告警与质量态势
2
Notes: [Sources]
- student_package/src_skeleton/run_all.py
- student_package/output/experiment_summary.json
- student_package/docs/M1_system_flow.md

## Slide 3
3 帧全部通过 41 字节编解码与回环检查
结果：编码 123 字节，接收 3 / 3；18 个字段回环误差合格，2 条非法输入写入验证日志。
字节 | 字段 | 编码规则 | 实现与接收检查
0–7 | 帧头与序号 | DS / v1 / type1 / len41 / seq | magic、版本、类型、长度逐项检查
8–14 | 时间与目标 | uint32 + uint24，保留前导 0 | 非零、范围与目标号编码检查
15–22 | 呼号 | 1–8 字节 ASCII，NUL 补齐 | bit6 有效位与占位保持一致
23–36 | 位置与运动 | 经纬度 uint22；高度、速度、航向定点化 | 有效位、范围、保留位与量化误差
37–40 | 状态与校验 | status / validity / checksum | 前 39 字节求和 mod 65536，错误帧拒绝
3
Notes: [Sources]
- student_package/schema/teaching_message_spec.md
- student_package/output/roundtrip_report.csv
- student_package/output/validation_log.csv

## Slide 4
9 条记录形成 3 条航迹，并同步保存到 SQLite
多时刻解码结果依次生成航迹表和当前态势表，同时写入 states.db，文件与数据库记录数一致。
9
解码记录
369 字节 = 9×41
帧校验 9 / 9；数据库 9 行
3
目标航迹
3 个目标 × 3 个时刻
按时间排序，序号 1–3 连续
3
当前态势
每目标保留最新记录
输出 3 行，缺失值继续保留
4
Notes: [Sources]
- student_package/output/decoded_multitime.csv
- student_package/output/track_table.csv
- student_package/output/current_situation.csv
- student_package/output/states.db

## Slide 5
25 条映射规则核验后，4 类检查识别 5 条异常
人工核验后的映射（25 条）
纠正纬度码、经度码的统一字段
高度按 altitude_code − 1000 还原
有效位为 0 时统一字段写 null
时间回退保留为 time_source 信息
message_valid 只表示帧检查通过
核验后生成 6 条统一 NDJSON
4 类固定规则，共 5 条告警
告警等级
1 HIGH · 4 MEDIUM
位置缺失
1 条 → ERROR
数据延迟
1 条，阈值 > 60 秒
联合键重复
2 条，同目标同时间
航向越界
1 条，360° 越界
结论：空 output 可重复生成全部结果；当前为离线单源，后续可增加实时输入和航迹可视化。
5
Notes: [Sources]
- student_package/docs/M4_mapping_review.md
- student_package/output/verified_mapping_table.csv
- student_package/output/unified_situation.ndjson
- student_package/output/alert_log.csv
- student_package/output/quality_situation.csv
- student_package/docs/M5_result_note.md